# ST116粗纤维测定仪

粗纤维测定仪是依据目前常用的酸碱消煮法消煮样品，并进行重量测定来得到试样的粗纤维含量的仪器。

采用浓度准确的酸和碱，在特定条件下消煮样品，再用乙醇除去可溶物质，经高温灼烧后扣除矿物质的量，所含量称粗纤维。它不是一个确切的化学实体，只是在公认强制规定的条件下测出的概略成份，其中以纤维素为主，还有少量半纤维素和木质素。

适用于对各种粮食，饲料等的粗纤维含量测定,测试结果符合国标GB/T5515、GB/T6434的规定。

技术指标：

1、  测定对象：各种饲料、粮食、谷物、食品及其他需测定粗纤维含量的农副产品；

2、  测试样品数：6个/次；

3、  重复性误差：

粗纤维含量在10%以下，绝对值误差≤0.4；

粗纤维含量在10%以上，相对误差≤4%；

4、  测定时间：在仪器上所需约90min（包括酸30分、碱30分，抽滤和洗涤约30分）；

5、  电源：AC220V/50HZ；

6、  功率：3.3KVA；

7、  体积：540×450×670mm3；

8、 重量：28kg。