SH103微量水分测定仪

微量水分测定仪采国内外各家仪器之长，是最新研制的，具有国际先进水平的现代化分析仪器。该系列仪器根据库仑滴定原理,采用微型计算机自动控制，同国内外同类先进产品比较，具有灵敏度高、电解速度快、平衡时间短、空白扣除准确、分析结果准确可靠等优点。是石油、化工、电力、环保、医药、科研等部门首选的高品质分析仪器。仪器采用32位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统；仪器自带恒流检测、双电路平衡滴定功能；电解池采用最新防水密封设计；支持多个计算公式。

技术参数：

卡尔——菲休库仑法，对不同物质进行微量水分测定，是一种最可靠的方法，符合GB/T11133，本微量水分测定仪成功的应用了这一方法，并采用了微计算机控制，其分析速度快，精度高，液晶屏中文显示，自动打印，双CPU设计，空白电流自动扣除功能且有仪器故障自诊，菜单选择等功能，以达到更好的操作与使用，具有操作简单，全自动的分析仪器。是油品水分分析的最理想仪器

显示方式：彩色触摸屏显示

滴定方式：微计算机控制电量滴定

输出方式:自动计算,可输出ug、PPM和%

测量范围：按百分数是0.00001%到100%，按PPM说可以从0.1ppm到一百万ppm

分 辨 率：0.1ug

电解控制：自动电解电流跟踪控制（最大400mA)

滴定速度：2.5mg/min(最大)

灵敏度：0.1ug---100g不大于2%  1mg以上转化为0．3％(不含进样误差)

打印机：16个字符针式打印  纸宽44毫米

电    源：交流220V±10％        50Hz±10％

功  率：60VA

使用环境温度：5-40~C

使用环境温度：≤90％

所需耗材：专用卡尔费休试剂，仪器本身配有一套试剂，用完后可选购或自行配备。