ST119C核磁共振含油量测定仪

该仪器采用核磁共振技术，基于嵌入式开发平台和数字信号处理技术，对含油作物的种籽及其饼、粕（如大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽等）进行含油率的快速测定，是无损检测领域的新型产品，该仪器具有操作简单方便、测试精度高、测试速度快等特点，与国内同类仪器相比，采用频率自锁定技术，无需人工调节，减少人为误差，测量精度极大提高。

核磁共振含油量测量仪特点

| 硬件特点 | 采用三星高性能ARM9处理器，核心频率400MHz，先进的WinCE操作系统 设备自带7寸真彩色液晶屏,操作界面简洁，时尚，鼠标+键盘，与电脑操作模式一致 设备采用最新主流器件，符合工业级标准，故障率低 |
| --- | --- |
| 功能特点 | 精度高、稳定：稳定度为±0.1%，对不同物种采用智能分类检测方法，每次测量时间只需0.5分钟 人工干预少：软件自动完成频率调节，人性化的逐步提示引导操作流程，含有创新的自锁频技术，无需人工干预，操作简便，不会引入人为误差 抗干扰强：可以在电磁干扰较强环境下工作 定制性强：用户可配置模式，打印内容更灵活丰富，不仅可以直接保存在机器上，还可通过U盘保存，并在电脑中打开处理 维护方便：升级软件从网上下载到U盘，插入设备USB口，升级自动完成 测试范围：大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽等种籽及其饼、粕的含油量 |

仪器的性能指标

- 样品含油率范围：0.1％～100％

- 测量准确度：+0.2％

- 测量稳定度：+0.1％

- 电源: 220V～50Hz   额定功率: ≤40W

- 毛重:电子机箱≤8Kg,磁钢机箱≤33Kg

与同类仪器的比较

|  | 传统连续波核磁共振仪 | ST119C核磁共振仪 | 化学方法（索氏抽提法） |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理器 | 单片机，核心频率20MHz以下，处理能力低下 | 三星高性能ARM9处理器，核心频率400MHz，支持丰富的多媒体功能 | 效率低，测量一次要几个小时甚至上十小时，而且同时测量的样品有限 伤害身体，污染环境；测试需用大量的有毒化学试剂，不仅对操作人员有较大的危害，而且还会污染环境； 误差大，化学方法人为因素很大，带来的误差很大，往往同一个样品，不同的人做出来的结果都相差很大； 浪费资源，测量要消耗大量水，电，化学试剂，人力等； |
| 操作系统 | 无 | 先进的WinCE操作系统 |  |
| 显示屏 | 单色示波管或者小尺寸LCD | 7寸真彩色液晶屏 |  |
| 系统集成度 | 低 | 高 |  |
| 主机重量 | 10kg | 5kg |  |
| 外观 | 面板复杂，过时 | 简洁，时尚 |  |
| 测量精度 | ±0.2%，单一计算方法 | ±0.1%，对不同物种采用智能分类检测方法 |  |
| 测量速度 | 2分钟每次 | 30秒每次 |  |
| 操作性 | 较复杂，需要手动调节频率，测试流程不直观，容易出错 | 软件自动完成频率调节，人性化的逐步提示引导操作流程 |  |
| 测量稳定度 | 需要手动保证频率锁定，带来较大的操作复杂性和人为误差 | 含有创新的自锁频技术，无需人工干预，操作简便，不会引入人为误差 |  |
| 故障率 | 由于采用器件和架构比较落后，故障率高 | 全部采用最新主流器件，符合工业级标准，故障率低 |  |
| 工作环境 | 抗干扰能力低 | 可以在电磁干扰较强环境下工作 |  |
| 人机交互 | 复杂的面板按钮操作 | 鼠标+键盘，与电脑操作模式一致 |  |
| 打印功能 | 单一打印模式 | 用户可配置模式，打印内容更灵活丰富 |  |
| 结果保存 | 无 | 不仅可以直接保存在机器上，还可通过U盘保存，并在电脑中打开处理 |  |
| 软件升级 | 需要专业人员和专业工具 | 升级软件从网上下载到U盘，插入设备USB口，升级自动完成 |  |
| 网络功能 | 不支持 | 支持 |  |
| 电子天平互联 | 不支持 | 支持 |  |