201D型旋转蒸发器

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为：在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸发经高效玻璃冷凝器冷却，回收与收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别适合用于高温容易分解变性的生物物品的浓缩提纯。

本公司旋转蒸发器集国内同类产品之精华，积本公司成功实践经验，已形成2L、5L、10L、20、L50L系列，产品设计遵循高效、实用、经济原则，一切为用户着想。

201D型旋转蒸发器主要技术参数

旋转瓶容量：1000ml

收集瓶容量：500ml

旋转速度：0-120转/分（交流无极调速）

电动功率：40W

水浴锅功率：1.5KW

水浴锅升降：120mm

电源电压：220v50Hz/60Hz±10%

外形尺寸：800×350×1250（高）mm

注：旋转蒸发仪可配循环水真空泵使用！