# 便携红外线二氧化碳分析仪简介

# CEA-800型

一：用途和使用范围

本仪器主要用于环保,卫生防疫系统监测公共场空气中的CO2浓度，也可用于环保，人防。快速准确地对宾馆，商场，医院，影剧院等公共场所中的CO2浓度进行测定.

本仪器为国内先进的交直流供电便携式红外线CO2分析器，直流用镍镉电池供电，机内设有充电线路。仪器光学部分结构先进，电路部分全部采用进口大规模集成电路。体积小，可靠性高，预热时间短，可使用户工作效率大大提高。

二：主要特点：

- 线性化输出，数字显示直读浓度。

- 内置泵、主动式采样，连续测量。

- 交直流两用、操作简便。

- 符合国家　GB/T18204.24－2000标准

- 铝合金仪器箱，美观坚固。

- 内藏式过滤器并可在外部更换。

三：工作原理

本仪器是根据比尔定律和气体对红外线的选择性吸收原理设计而成。采用气体滤波相关（G，F，C）技术和红外探测器。

四：主要技术数据

1：测量范围：0-5000PPmCO2

2：重复性：≤1%F.S

3：预热时间：2分钟

4：响应时间：≤10秒

5：环境温度：0℃-35℃

6：环境湿度：85%R.H

7：重    量：2 公斤

8：外形尺寸：85 ×165×210mm3

9：:耗电：≤500mA

10：供电：220VAC+10%；9VDC+10%