ST120B自动硬度计

1、仪器用途：

ST120B自动颗粒硬度计，适用于各大化肥、粮油、饲料公司，农科院校，农产品质检等单位，对谷物和饲料的颗粒硬度进行自动测试。

2、结构特点：

颗粒硬度计采用了高精度压力传感器电路，单片机控制，蓝色LCD液晶

显示屏，操作简单，显示直观。电机给进机构自动测量，给力均匀，避免了每次用力不均所产生的误差。仪器可以自动计算出最大值，最小值，平均值，标准偏差等数据，测试数据结果可打印，也可以选配软件传入集团公司数据库，实现各分公司，化验室、品控中心、集团研发中心试验室数据同步共享，更好的控制产品质量，节约时间，提高工作效率。

3、测试原理：

当到达最极限值时，谷物、饲料、化肥颗粒自动破碎瞬间，记录硬度值，谷物硬度计操作方便，测试数据精确，为掌握谷物/饲料的硬度提供了可靠的依据。

4、主要技术参数: 
测量最大压力: 20KG（40kg）

测量最大直径: 30mm

测量最小直径：2mm
测量精度：±0.1%（kg）
分辨率： 0.01Kg（0.098N）

输入功率： 15W

电 源 220V±10% 50Hz

打印机：热敏微型打印机（选配）

仪器尺寸：300*200*185mm  包装尺寸：360*260*260mm