752紫外分光光度计

# 技术参数

单 色 器：改进型Czerny-Turner闪耀式光栅，1200条刻线/mm 
波长范围:195-1020nm 
波长误差:2nm 
波长重复性:1nm 
测光精度0.3%T 
测光重复性:0.2%T 
杂散光:0.3%(在220nm处) 
自动光门, 自动T,A,C,F转换,自动调0%T,调100%T 
长寿命进口氘灯(1500H),钨灯(2000H) 
RS232输出

# 主要特点

本产品可对样品在紫外和可见光波长范围进行定量分析。广泛应用于医药，医疗检测，生物化学，石化工业，环境保护与监控等众多领域.

# 仪器介绍

该仪器在紫外可见光谱区域内对物质 做定性、定量分析，是常规实验室必备的多用途分析仪器，实用性强，测试准 确，广泛应用于冶金、机械、化工、医疗卫生、临床检验、生物化学、石油化  工、环境保护、质量控制及大专院校教学实验室等部门对各种物质进行定量和 定性分析