# WYCG-1型冷原子吸收测汞仪简要介绍

一：工作原理

汞及其化合物的特有性质，在科研和生产领域得到广泛应用，但也带来了环境污染，并对生物造成了危害。因此汞的监测得到国家很大的重视，因此对微量汞的分析方法也在不断改进，对测汞仪的要求也越来越高，所以本公司研制的测汞仪，是在原有产品的基础上改进而制造，极大的改善了漂移和噪声，提高了灵敏度和精确度，关具有数字保持功能。

基于元素汞在室温下，不加热的条件下，就可挥发成汞蒸气，并对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用，在一定的范围内，汞的浓度和吸收值成正比，符合比尔定律。

二：技术指标

- 测量范围：0-10ng/ml（高于10ng/ml时要稀释即可测量）

- 检出下限：≤0.05ng/ml

- 线性相关系数：R≥0.995

- 流量调节范围：0-2.5L/min

- 电源电压：220V+10%

- 仪器外形尺寸：410×400×150mm3

- 使用环境温度：5-40℃

三：适用范围

本仪器适用于环境监测，卫生防疫，自来水，化工等行业用于测量水，空气，土壤，食品，化妆品，化工原料，中的汞的含量。

四：优点

测量快速，操作简单，数字显示，直读，是化验室中测量汞的理想工具。

五：联系方式

常州无有实验仪器有限公司

地址：常州市金坛区儒林镇沿河西路16号

电 话：15306140268   15195068996      传  真：0519－80199588

E-mail：wuyoushiyanyiqi@163.com       联系QQ：535508540

网址：www.wuyou17.com

联系人：姚经理