SD261 闭口闪点试验器

SD261闭口闪点仪是按照中华人民共和国国家标准GB/T 261-2008《闪点的测定  宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 261-2008标准所规定的方法，测定闪点高于40℃的石油产品试样的闭口杯法闪点。

一、主要技术特点

1、本仪器的设计完全符合GB/ T261-2008标准的要求。

2、加热功率连续、无级可调。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：       AC　220V±10%， 50Hz。

2、加热装置：       加热功率从0～600W连续可调。

3、试样升温速率：   1～12℃/分。

4、标准油杯：       ⑴ 内径：50.7～50.8毫米。

⑵ 深度：55.7～56.0毫米。

⑶ 试油容量刻线深度：33.9～34.3毫米。

⑷ 试油容量：约70毫升。

5、引火装置：       ⑴ 引火源：煤气（或其它民用可燃气，下同）。⑵ 引火器孔径：0.8毫米。

6、温度计：         棒式水银温度计，符合GB/T 261-2008标准要求。

仪器成套

| 序号 | 仪 器 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭口闪点仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 油杯 | 只 | 1 |  |
| 3 | 温度计 | 只 | 1 |  |
| 4 | 说明书 | 份 | 1 |  |