ST114C圆形验粉筛

ST114C圆形验粉筛是根据最新国家标准GB/T5507-2008《粮油检验 粉类粗细度测定》的要求，其原理是样品在不同规格的筛子上筛理，不同颗粒的样品彼此分离，根据筛上物残留量计算出粮食的粗细度。结构上选用重心稳定、精度高的蜗轮蜗杆作变速传动，通过偏心连杆机构作平面回转运动，和托盘一体的压紧杆座使筛子固定更牢固。单片机控制的电子定时器，定时精度高，操作简便，可实现时间设定、工作计时、紧急停止、自动复零等多种功能。仪器的各项技术指标完全符合GB/T5507—2008新国标的要求，是各级粮油质检站、质量技术监督局产品质检所、粮食加工厂对粉类粗细度进行测定的必备检测设备。

技术规格

最大筛理量 ：200g

回转直径 ：50mm

筛格面积 ：Φ 300mm( 直径）

筛格高度 ：30mm

回转速度 ：260r/min

定时范围 ：0 ～15 min （ 可调 ）

电机功率 ：120W

工作电压 ：AC220V

整机重量 ：28kg

外形尺寸 ：440mm × 340mm × 255mm

| 筛格型号 | 孔径(mm) |
| --- | --- |
| CQ10 | 710um（25目） |
| CQ16 | 0.427（41目） |
| CQ20 | 0.336（51目） |
| CQ27 | 0.242（69目） |
| CB30 | 0.198（76目） |
| CB36 | 0.160（91目） |
| CB42 | 0.137（107目） |