ST113磁性金属测定仪

ST113磁性金属测定仪 是根据GB/T 5509—2008《粮食、油料检验 粉类磁性金属物测定法》国家标准规定研制生产的检验粉类粮食中磁性金属物含量的专用检测仪器。适用于质量监督、面粉（以及各类粮食粉类）加工、粮食储运、购销、科研等需对粉类磁性金属物的含量进行测定的部门。

技术规格：

最大试样量 	1 kg

试样回收率 	不小于95%

叶片转速 	50 r/min

电机转速 	50 r/min

电机功率 	50W

工作电压 	AC220V

整机重量 	12 kg

外形尺寸 	255×275×385 mm

磁性分离板技术规格

磁感应强度：不少于120mT

强磁区域尺寸：130mm×130mm

分离板尺寸：210mm×210mm×6mm