SD7305石油破抗乳化测定仪

SD7305石油抗乳化仪是根据中华人民共和国标准GB/T7305《石油和合成液抗乳化性能测定法》和GB/T7605所规定的要求设计制造的。适用于按GB/T7305标准提出的测定法，测定石油和合成液与水分离的能力，可广泛应用于石油、电力、化工等领域及大专院校、科研院所等单位。

一、主要技术特点

1、采用小缸体台式结构，具有体积小，便于操作，外形美观等优点。

2、浴内采用电机自动搅拌，温度均匀，浴缸盖有2个试样孔，可同时放置2个试样依此测试。

3、试样搅拌装置升降方便，搅拌轴在试管内搅拌同心度好，绝无抖动或碰试管壁。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：        AC 220V±10% ，50Hz；

2、控温范围：        室温∼100℃；

3、控温精度：        ±1℃；

4、温度分辨率：      0.1℃；

5、温度显示形式：    数字显示；

6、时间控制范围：    1秒∼9分59秒；

9、搅拌转速：        1500±15r/min；

10、控温加热功率：   1000W；

11、环境温度：       室温∼35℃；

12、相对湿度：       ≤85％；

13、整机功耗：       不大于1200W。

http://www.st-test.net/cpzx/1013.html