#### 技术参数：

| 型号 | 制冷量/W | 控温范围 /℃ | 控温精度/℃ | 压力/bar | 流量/L·min-1 | 水槽容积 /L | 电源 | 宽 /mm | 深 /mm | 高 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC600 | 600 | 5～35 | ±0.1 | 1.0 | 20 | 8 | 220V | 360 | 450 | 640 |
| AC1600 | 1600 | 5～35 | ±0.1 | 1.0 | 20 | 16 |  | 430 | 530 | 775 |
| AC2000 | 2000 | 5～35 | ±0.1 | 1.0 | 20 | 16 |  | 430 | 530 | 775 |
| AC2600 | 2600 | 5～35 | ±0.1 | 1.8 | 38 | 26 |  | 490 | 580 | 775 |
| AC3600 | 3600 | 5～35 | ±0.1 | 1.8 | 38 | 26 |  | 490 | 580 | 775 |
| AC4600 | 4600 | 5～35 | ±0.1 | 1.9 | 60 | 40 |  | 520 | 680 | 900 |
| AC5600 | 5600 | 5～35 | ±0.1 | 1.9 | 60 | 50 |  | 590 | 680 | 1100 |

注：AC系列根据配置不同有A、B、C、D四个型号。

#### 注意特点：

冰凌系列冷水机：

——多配置高性能的仪器伴侣

冰凌系列冷水机是专为高品质需求而设计的高端机型，配置齐全，保护和报警系统完善，能满足各行业的应用；独有的四重可选净化水质的配置，确保水质洁净；具有多种报警与输出接口，可提供露点报警、水流报警保护、水位报警保护、超温报警保护。所有配置可根据用户的具体要求定制。

主要特点：

1、智能PID精确控温，控温精度可达±0.1℃；

2、后排风设计，散热好，噪音低；

3、大容量开口浴槽，便于清洗，方便进行恒温水浴实验；

4、多种报警保护，包括水位报警、水流报警、超温报警；

5、多重可选净化水质配置：

一重选择：全不锈钢水路，水质洁净；

二重选择：内置过滤装置，保证水质；

三重选择：紫外杀菌，防止微生物滋生；

四重选择：离子净化，满足水质电导率需求。

应用范围：

1、实验室设备：旋转蒸发仪、电镜、蒸馏器、冷凝管、焊接机。

2、激光设备：高性能泵浦激光器、医疗激光器、激光打标机。

3、真空设备：如分子泵、小型真空镀膜机等。

4、分析仪器：原子吸收、ICP光谱仪、X射线仪器、发酵装置、反应釜、电泳仪、质谱仪、旋光仪等。

如有任何问题，请联系我。

联系电话：025-85557080      18921449998

联系QQ：706803432