ST136颗粒粉化率测定仪

颗粒料在特定条件下产生的粉末重量占其总重量的百分比。

ST136颗粒粉化率测定仪饲料厂生产的颗粒料必须有足够的耐久性，以承受运输过程的冲击，减少细粉，满足客户对颗粒料的外观要求。我公司生产的粉化率测定仪即是对颗粒料的PDI值进行测试的一种设备。是反映颗粒料质量最主要的指标之一，它是用来衡量颗粒料成品在输送和搬运过程中饲料粒抗破碎的相对能力。PDI值越大，说明颗料抗破碎能力越强，颗粒质量越好，颗粒料利用率越高。

主要技术参数

1、回转箱数：2个

2、回转转速：50转/分

3、回转圈数：500转/次

4、使用时间：10分钟

5、配电动力：180W   1440r/min

6、外形尺寸： 460*380*405mm

7. 箱体尺寸： 300*300*125mm