SH0305石油产品密封适应指数测定仪

SH0305石油产品密封适应性指数测定仪适合测定各类石油产品，但不适合测定含水的石油产品。用锥形量规测量橡胶环的内径，然后将橡胶环在一定温度的试样中浸泡24小时，取出冷却，用锥形量规测量橡胶内径的变化。

主要特点
不锈钢内衬，带风扇，内尺寸350 x 350 x 350 mm。高效热绝缘；
微电脑液晶PID控制温度，精度0.1°C，温度传感器为Pt100 RTD；
工作范围：室温 ~ 200°C ± 1°C（试验温度为100°C）；
过温安全保护；不锈钢加热器；
在双层门上装有300 x 200 mm的饿玻璃窗，便于观察；
2个开口，1个在底部，1个在顶部，可通风；
标准合金钢量规；
仪器包括1个按标准设计的对流烘箱，最高温度可达200°C

技术参数
适用标准：SH/T0305  IP278
电        源：AC220±10%   50Hz±5%
加热方式：电热丝加热
控温方式：PID温度控制器
控温范围：常温~200±1℃
工作电压：10KV±2%

http://www.st-test.net/cpzx/1116.html?1497316687