SH127润滑脂粘附性测定仪

SH127润滑脂粘附性测定仪，本仪器符合SH/T0469标准制造，适用于测定润滑脂对金属表面的粘附性。本仪器的工作温度可由室温升至200℃，在此范围内，可根据工作的需要任意设定工作温度，设定后靠箱内自动控制系统使温度恒定在所规定的范围内。控温系统采用数显PID温控仪控制温度，具有控温灵敏度高、工作稳定等特点。

主要技术参数：

适用标准：SH/T0469

控温方式：数显PID温度控制器

控制温度：常温～200℃可调

加热方式：不锈钢电热管加热

电机转速：100～350±10r/min可调

计时方式：数显计时器计时，时间可任意调节

工作电源；AC220V±10％  50Hz

整机功率：2KW