177U水蒸气检测管说明

| 检测物质： | 水蒸气 |
| --- | --- |
| 测定范围： | 绝对湿度：0.05-2.0mg/l |
| 采气量： | 100ml |
| 测定时间： | 1分钟/100ml |
| 检测限度： | 0.02ppm(100ml取气时) |
| 颜色变化： | 白色---淡紫色 |
| 有效期 | 3年 |
| 使用环境 | 温度：0—40度（温度无影响） |
|  | 湿度影响：无影响 |
|  | 气压影响:读取值（％）×1013(hpa)÷测定点的气压(hpa) |
| 其它影响： | 影响物质 | 影响浓度 | 影响结果 |
|  | CL2 | 1 | 无影响 |
|  | HCL |  | 无影响 |
|  | H2S | 5 | 指示偏低 |
|  | H2SO3 |  | 指示偏低 |
|  | O3 |  | 指示偏低 |
|  | CH3(CH3)4CH3 |  | 指示偏低 |
|  | 笑气 |  | 指示偏低 |
|  | 氯气，氯化氢单独存在时有类似的颜色变化 |
| 测定操作 | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体 。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可 ⑥取下检测管，读值 如果取气量增多，则重复③－⑤操作步骤。 |
| 结果换算 | NO:测定浓度（mg/m3）=测定浓度(ppm)×[30.01/22.4]×[273/(273+T)] NO2:测定浓度（mg/m3）=测定浓度(ppm)×[46.0/22.4]×[273/(273+T)] |
| 备注 | 50ml取气时换算表见第一个图， 第二个图无用（是配AP-400仪器时的换算表） |