NDJ-5S型数字式粘度计

# 详细信息
技术参数：

|  | NDJ-5S | NDJ-8S |
| --- | --- | --- |
| 显示方式 | 数字式 | 数字式 |
| 转子转速(r/min) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
| 调速 | 智能调整 | 八级调整 |
| 转子 | 1、2、3、4 | 1、2、3、4 |
| 测量范围(mPa•s) | 10~105 | 10~2*106 |
| 测量误差(牛顿液体) | ±5% | ±5% |

外形尺寸275*230*475(mm)

主要特点：

用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与绝对粘度。 
智能调速，英文界面显示 
采用程控电机，市电频率变化不影响测量精度 
可测定牛顿液体绝对粘度，即动力粘度 
宽电压适应110~240电压