FPT-03  摩擦系数/剥离试验仪

Friction /Peel Tester

仪器具备摩擦系数和180°剥离强度双重试验功能，即能够满足各种国家及国际标准方

法测试静摩擦系数和动摩擦系数 测试，也满足各种胶粘复合制品、医用贴剂、离型

纸、保护膜、手机触摸屏等产品的小力值剥离强度测定。

技术特征

·具备摩擦系数、180°剥离双重试验功能

·微电脑控制、PVC菜单式操作界面、大液晶显示过程曲线

·支持任意滑块质量设定，拓宽应用范围

·满足GB、ISO、ASTM、TAPPI等多种测试标准，测试方法可按客户需求任意选择

·仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测，严格执行标准要求

·传感系统采用世界知名进口元器件，性能稳定可靠

·精密进口滚珠丝杆传动，可满足1-500mm/min试验速度任意调节，满足不同使用要

求

·配备微型打印机,快速输出实验结果

·专业软件提供测试结果曲线叠加统计分析，准确直观地将测试结果展示给用户

·配备标准RS232接口，方便系统与电脑的外部连接和数据传输

技术参数

负荷范围                                     0-5N(标配)、0-10N(选配) 、0-30N（选配）

测量精度                                     0.5 级

行    程                                     0-260mm(可设定)

滑块质量                                     200g、500g（可定制不同质量滑块）

运动速度                                     1-500 mm/min(可设定)

滑块尺寸                                     63mm×63mm

外型尺寸                                     600mm×370mm×260mm（长宽高）

重    量                                     36kg

环境温度                                     15-35℃

相对湿度                                     最高80%，无凝露

工作电源                                     220V   50Hz

参照标准

ISO 8295、ISO 8510-2、GB 10006、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM

D1894、ASTM D4917、ASTM D3330、 TAPPI T816、TAPPI T549

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、剥离夹头、200g滑块、500g滑块、测试软件、通信电

缆

选用配置：试验板、取样刀、非标滑块、非标夹头、传感器、计算机