SH113A凝点、倾点测定仪（冷滤点测定仪）

一、用途及适用范围

SH113A凝点、倾点测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T3535《石油倾点测定法》和中华人民共和国标准GB/T510《石油凝点测定法》要求设计制造的，适用于按上述标准规定的方法测定石油产品的倾点、凝点、冷滤点。

二、仪器使用的工作条件

1、仪器应放置在平整牢固的工作台上，环境中应尽可能减小空气对流。

2、本产品使用时可能涉及到易燃的材料,操作时周围不允许有明火(或产生火星的装置)靠近。

3、仪器不用时应放置在干燥通风处。

4、供电电源为单相三线制，必须有良好的接地端。

三、主要技术规格及参数

1、工作电源：AC220V±10%；50Hz。

2、控温范围：室温～-70℃

3、控温精度：±0.5℃

4、制冷系统：新型致冷压缩机（双压缩机）。

5、环境温度：≤30℃ 。

6、相对湿度：≤85%。

7、功耗：不大于1500W

http://www.st-test.net/cpzx/287.html

备注：测量冷滤点测定仪，需要在原设备基础上，加上冷滤点抽滤装置的