# Text boxes

| 转头类型 |  | RE398 适配器 | RE371 适配器 | RE371 适配器 | RE371 适配器 | RE377 适配器 | RE377 适配器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | RT156 / Angle 35˚ | RT156+RE398 | RT156+RE371 | RT156+RE371 | RT156+RE371 | RT156+RE377 | RT156+RE377 |
| 离心管数 | 8×15mL | 8×10mL Herolab | 8×10mL | 8×10mL Vacio | 8×7/10mL Vacio | 8×5mL | 8×5mL Vacio |
| 离心管尺寸 (Dimen×L) | Ф16×100mm | Ф16×80mm | Ф13×100mm | Ф16×107mm | Ф13×107mm | Ф13×75mm | Ф13×82mm |

ORTO系列离心机

BIOCEN 20 微量台式离心机

- 最新式变频控制技术及免维护无碳刷马达

- 微处理器数字控制，LED显示，所有性能参数一目了然：速度、离心力、温度、时间、设定程序、警示信息等

- 转头自动识别系统，快速加速，对敏感样品可以选择减速程序

- 内部隔离层的使用充分吸收噪音、减少振动，噪音<50dB

- 弹性支撑技术确保马达的平稳运转

- 针对仪器内部电子元件的独有风冷系统

- 转速/离心力、时间可在离心机中设定和调节

速度调节：100-14000rpm, 100RPM增量

时间调节：1-99min, 1min增量

安全保护功能

- 离心机运转过程中机盖无法开启,开启机盖后不能启动离心机

- 转头平衡自动检测,转子失平衡,超载自动检测和报警保护功能

- 运行错误信息显示

- 欧洲安全规范：UNE-EN61010-2-020

| 转头类型 | 转头图示 | 标准离心管数 | 最大转速(rpm)/ 最大离心力(X g) | 适配器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT157/ Angle 35˚ (含金属盖) |  | 24×(1.5-2mL) 离心管尺寸：Φ11×42mm | 14000/18078 | RE305: 0.5-0.6mL RE304: 0.2-0.4mL |
| RT158 / Horizontal (含金属盖) |  | 24×(Φ1.5×75mm) | 14000/19174 | - |

MICROCEN 20台式离心机

- 全新外观设计，微机控制，数字显示，轻触键盘；操作简单；

- 电机：无刷电机，免维护，无碳粉污染，保证了产品持久耐用。

- 安全设计：(1)具备电子、机械双重锁扣；(2)外盖采用复合材料，不易破碎；(3)强制通风降温；(4) 转头平衡自动检测,转子失平衡,超载自动检测和报警保护功能; (5)全不锈钢离心腔。

- 内部隔离层的使用充分吸收噪音、减少振动，噪音

- 转头：8×15mL角转头； 具有10mL,7mL,5mL离心管适配器

- 最大转速: 6.000 rpm

- 最大离心力: 3.502 xg