SD6540石油产品色度试验仪

石油产品色度试验仪适用于按SH/T0168-92《石油产品色度测定法》和GB/T6540测定各种润滑油及其他石油产品的颜色。测定方法系将欲测定的石油产品试样注入比色管内，然后与标准色片相比较以确定其的色度色号。

性能特点：
1 观察目镜由凹镜和凸镜组成，可同时看到二个半圆色

2 光学目镜具有光线调节和调焦能力，使用方便

3 结构设计合理，操作使用方便

4 色号对应ASTM D1500、GB/T6540和ISO色号

技术参数：

1 光源：      220V、100W，温度为2750±50K的内磨砂乳壳灯泡

2 比色管：    内径Φ32mm，高120～130mm的无色平底玻璃管

3 标准色盘：  26个Φ14光孔，其中25个分别顺序装有1-25色号的标准颜色玻璃片，26孔为空白