ST-100卤素快速水分仪（万分之一）

工作原理： 
传统的水分测定一般是采用烘箱干燥法，一个样品的测试需要两三个甚至三四个小时，而且还需通过天平称重、人工计算，才能得出样品的水分值(含水率)。烘箱法水分测定的低效率，不能够适应高节奏的企业生产需要。ST系列快速水分测定仪是我最新研制的高效率水分测定仪器，采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯，对样品进行快速、均匀的加热，样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程，仪器全自动的实时显示测量结果：样品重量、含水量、含固量、测定时间、加热温度等。
ST系列卤素快速水分仪应用了国际烘箱干燥法原理，测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性，工作效率却远远高于烘箱法水分测定。ST系列电子快速水分仪，一般样品只需要几分钟即可测量完毕，因此受到广大用户的青睐与好评。本仪器广泛用于工业、农业、医药、科研机构等行业。能对烟草、药片、造纸、食品、茶叶、谷物、化工原料、制药原料、塑料塑胶原料、纺织原料等样品所含的游离水份进行快速测试.

量程(g)：100g-0.0001g

称量可读性(g)：100

重复性(标准偏差)  >2g时     ±0.001%

>10g时    ±0.005%

校准方式 温度校准、外部砝码校准

秤盘尺寸(mm) Φ90

外形尺寸(长*宽*高)(mm) 310*205*200

开机预热(分钟)20-30

显示器  LCD液晶显示器

加热温度范围(℃) 60-200

干燥程序：标准加热、阶梯加热、失重加热模式

湿度显示模式：相对湿度

停机方式：自动停机、手动停机、定时停机

设定时间：0~99分  间隔1分钟