WYW-6型空气微生物采样器

WYW-6型空气微生物采样器，是六级采样器，采用国际公认的安德森采样器，采样流量大，稳定性好，电源采用交流型，方便使用，体积小巧，重量轻，是现场微生物采样的有力工具。

多级采样器，它能够测定空气微生物的总数，又能区分可吸入(<8mm)和非吸入微生物数，可吸入微生物气溶胶是一个重要的环境参数，粒大小的分布情况，只要求测定可吸入与非吸入和细菌总数，用二级采样器最为合适。

六级采样器，更适合执行公共场所空调通风卫生规范标准使用。

标准质量流量计

是保证WYW-6型空气微生物采样器系统采样精度不可缺少的组成部分。

用途：

●室内空气质量  ●过滤器和洁净室的效率研究 ●药用产品 ●医院环境 ●食品加工厂●细菌生长

江苏常州无有实验仪器有限公司

地址：金坛市儒林镇沿河西路16号

电话：15306140268

Http://www.wuyou17.com

# Text boxes

配置：主机：一套（含真空泵，流量剂，定时器各1个）

撞击器：6级撞击器一台                    三脚架：一台

操作手册：一份                            连接管等专用附件：一套

铝合金手提箱：一个                        充电器        一只

WYW-6型空气微生物采样器

采样泵恒流采样，采样流量10 到 30 L/min可调，流量为28.3L/min

- 可以安装采样平皿和其它方式的样品头

- 连接AC/DC电源变换器用交流和直流供电

- 采样时间可从1到 999 分钟选择

- 重量：2.2 kg

- 尺寸： 23.6 ×21.3×8.9 cm

- 手提把手操作非常方便

- 可以配二级或六级采样头

- 配套经过计量的标准流量计，连续监测采样流量，使采样更可靠