CHY-U  测厚仪

Thickness Tester

适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片等硬质和软质材料厚度精确测

量。

技术特征

·配备微型打印机，数据实时显示、自动统计、打印，方便快捷地获取测试结果

·打印最大值、最小值、平均值及每次测量结果，方便用户分析数据

·仪器自动保存最多100组测试结果，随时查看并打印

·标准量块标定,方便用户快速标定设备

·配备专用自动进样器，可一键实现全自动多点测量，认为误差最小

·专业软件提供测试结果图形统计分析，准确直观地将测试结果展示给用户

·配备标准RS232接口，方便系统与电脑的外部连接和数据传输

技术参数

测量范围           0-2mm （其他量程可定制

分辨率             0.1um

测量速度           10次/min（可调）

测量压力           17.5±1kPa（薄膜）；100±1kPa（纸张）

接触面积           50mm²（薄膜），200mm²（纸张） 注：薄膜、纸张任选一种

进样步矩           0 ～ 1300 mm(可调)

进样速度           0 ～ 120 mm/s(可调)

机器尺寸           450mm×340mm×390mm (长宽高)

重    量             23Kg

工作温度             15℃-50℃

相对湿度             最高80%,无凝露

试验环境             无震动，无电磁干扰

工作电源             220V 50Hz

参照标准

GB/T6672（塑料薄膜与薄片厚度的测定机械测量法）、GB/T451.3(GB/T451.3纸张和纸板厚度测定方法)、GB/T6547（瓦楞纸板的厚度测量准则）、ASTMD645、ASTMD374、ASTMD1777、TAPPIT411、

ISO4593、ISO534、ISO3034、 DIN53105、DIN53353、JISK6250、JISK6328、

JISK6783、JISZ1702、BS3983、BS4817

产品配置

标准配置：主机、标准量块、微型打印机

选用配置：专业软件、通信电缆、测量头、配重砝码、自动进样器