ST131型茶叶筛分机

茶叶筛分机ST131 是按照中华人民共和国对外贸易部颁发的GBT 8311-2013 茶 粉末和碎茶含量测定进行设计制造，中华人民共和国福建商品检验局监制。是采用筛分法测定粉末、碎茶含量专用设备。具有电脑设置筛分转数，结构紧凑、运转平稳、外观新颖、噪音低，筛分效果好，操作方便等优点。

技术规格：

筛盘回转速度 	200 r/min

筛盘筛动幅度 	60mm

自控转数精度 	N + 0.5 转（N为预置转数）

电机功率 	60W

工作电压 	AC220V

整机重量 	25 kg

外形尺寸 	461mm × 361mm × 360mm

茶叶标准筛（标配）：

１#（孔径：0.18mm）、 2#（孔径：0.23mm）、3#（孔径：0.45mm）

4 #(孔径：0.63mm)、  5#（孔径：1.25mm）、6#（孔径：1.6mm）