266B石油产品恩氏粘度计（一体式）

266B石油产品恩氏粘度计是根据中华人民共和国标准GB/T 266《石油产品恩氏粘度测定法》的要求设计制造的，适用于测定液体在一定温度、容积的条件下，从恩氏粘度计流出的时间（秒）与蒸馏水在20℃时流出的时间（秒）之比，即为液体的恩氏粘度，单位为恩格拉度。

一、主要技术特点

1、本仪器为台式，其光洁度符合试验的要求。

2、流出时间数字显示，同时可以进行两个试样的平行试验，使用方便，工作效率高。

3、温度控制器采用具有P、I、D位式调节功能的数字式温控仪，参数设置方便，控温精度高。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：         AC220V±10%，50Hz；

2、标准水值：         51±1秒；

3、测定温度：         0～100℃；

4、控温精度：         ±0.1℃；

5、恩氏粘度温度计：   符合GB514标准；

6、量瓶规格：         200±0.2ml；

7、时间测定：         最大999.9秒；

报价3800元的