### ALTT-DA双通道紫外辐照计 紫外线强度计 紫外线分析仪

ALTT-UVA双通道紫外辐照计 紫外线强度计 紫外线分析仪主要性能指标* 波长范围及峰值波长（光谱响应曲线见图）（1）UV－365探头λ

ALTT-UVA双通道紫外辐照计 紫外线强度计 紫外线分析仪

主要性能指标

1）波长范围及峰值波长（光谱响应曲线见图）

（1）UV－365探头

λ：(320～400)nm； λP＝365nm

（2）UV－420探头

λ：(375～475)nm； λP＝420nm

2）辐照度测量范围       (0.1～199.9×103)μW/cm2

3）紫外带外区杂光        UV365 小于0.02％

UV420 小于0.02％

4）准确度                   ±10％

5）响应时间                1秒

6）使用环境                温度(0~40)℃；湿度＜85％RH

7）尺寸和重量            180mm×80mm×36mm；0.2kg

8）电源                       6F22型9V积层电池一只