### HX-205 200W恒温循环水浴槽

HX-205技术参数:◆温度范围：-20～95℃◆控温精度：±0 05℃◆制冷功率：200W◆水槽容积：5L◆循环泵最大压力：0 25bar◆

优势特点
立式设计，可适应多种环境使用；              
◆操作口宽大，便于在槽内进行低温试验；
◆带外接循环接口，可选配多种接头；
◆精密控温，显示分辨率可选配0.1℃或0.01℃；
◆多种温度区间，-10、-20、-40、-60和-80℃； 
 ◆多种安全设计，具有超温、水位、传感器开路或短路报警；
◆可选配自动补水功能，保证不间断使用；
◆可选配RS485通讯，便于配套连接；

产品应用
HX-205主要用于温度要求低于室温的实验，自带制冷压缩机和循环泵，是制冷加热一体化产品，又称低温水浴槽。造形简单紧凑，操作方便，可单机操作，在槽内进行低温实验（不需自来水冷却）。或配套电泳仪，粘度计，分子泵，小型旋转蒸发器大等。

详细介绍
HX系列恒温循环水浴槽，是微控制器技术结合PID控制方式而成的高精度多功能产品，可在机内水槽中进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用，HX系列主要用于高温和低温实验，本机自带制冷压缩机和循环泵，是制冷加热一体化产品，外形简单紧凑，操作方便，可在槽内进行低温试验（不需要自来水冷却）。或外接闭路循环，可以与旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、分子泵、医用冷帽、降温毯配套使用；或用于给其他设备进行循环水冷却，如电镜、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。

规格参数
1）温度范围：-20～95℃      
2）控温精度：±0.05 ℃
3）制冷功率：200W
4）水槽容积：5 L          
5）循环泵最大压力：0.25bar  
6）循环泵最大流量：5~10 L/min 
7）水槽深度：150 mm        
8）操作口尺寸：W140×D150mm     
9）外形尺寸：W215×D405×H550 mm 
10）仪器重量：30KG