智能光照培养箱

- 适用范围

精密强光照培养箱供各厂、工矿企业，各科研院校，各大专院校作培养各种试品之用。

- 技术参数

| 型号 | 160E | 250D | 300C | 400B | 500A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积 | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L |
| 制冷系统 | 任选 |
| 环境温度 | 5-35℃ |
| 温度范围 | 有光照5-50℃，无光照0-50℃ |
| 光照强度 | 光照分6个等级，24个温度段， 最大可达 0-4000LX LED光源 |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度均匀度 | ≤ ±1.5℃( 工作区 ≤ ±1℃) |
| 温度波动度 | ≤ ±0.7℃ |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 最大功率 | 300W | 500W | 800W | 1000W | 2500W |
| 载物托架（块） | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 定时范围 | 1-9999min |

- 结构概述

1、可实现昼夜1-24个时间段的温度、光照度参数的自由组合编程。

2、箱门上配有透视良好的可开关视窗 。

3、控制系统具有数据存储、记忆和在线查询功能。

4、内置式顶部光照，专用生物光源，光谱特性好，强度高，发热小，适合植物生长。

5、超温声光报警自动保护功能。

6、 内胆采用镜面不锈钢。

7、工作室内多层搁架，搁板高度可调。