ST128电子谷物容重器

电子（谷物）容重器是与玉米新国标的研究制定同步研发的新型粮食质量检测仪器。不仅可以测定大颗粒粮食，如玉米的容重，也可测定小颗粒粮食，如谷子、小麦、高粱等农作物的容重，适用于多品种谷物的容重测定。该仪器是带有微处理器的智能化称重仪器，性能可靠，操作方便，精度高，采用红色LED数码管显示结果，可通过随机配置打印机打印，也可通过接口和计算机连接。

电子容重器主要技术指标

最大工作称重：1000g±2g

最小工作称重：100g

分辨力：1g

容量筒容积：1000m1±1.5m1

电源：～220V 50Hz

功率：10W

工作环境温度：5℃-40℃

相对温度：＜90%RH

测量方式：组合式或单用的

体积”485mm×330mm×150mm

重量：11kg