| 主要功能及特点： GC-7900型气相色谱仪采用大液晶中文显示，操作直观，该仪器具有自诊断，断电保护，文件存储及调用，9阶程序升温等功能；具有六路独立控温区域，各汽化室、检测器及放大器均采用模块设计，安装更换方便简捷。 ※控温区域：色谱柱箱、进样器、检测器 ※控温范围：室温上5℃～450℃（增量1℃） ※控温精度：优于±0.1℃ ※程序升温：9阶速率0.1℃～40℃/min（增量0.1℃） 7900色谱对电脑的要求：XP或者32位系统，带9针串行口 |
| --- |
| 产品配置 | 气相色谱仪（7900主机）及配件 1套 |
| 详细介绍 | 主要功能及特点： ●7900型气相色谱仪采用大液晶中文显示，操作直观，该仪器具有自诊断，断电保护，文件存储及调用，9阶程序升温等功能。 ●具有单独竖直加热式毛细管进样系统，最大限度地减少了汽化室对柱室的影响，提高了对各种不同注射器的适应性。 ●毛细系统具有尾吹可调，隔膜，清洗可调，分流比可调。 ●具有六路独立控温区域，各汽化室、检测器及放大器均采用模块设计，安装更换方便简捷。 ●色谱柱箱容量大，可同时安装毛细管及填充柱，具有独立的三个进样器，根据分析要求，可安装气、液进样口，可简便地完成0.53宽口径毛细管柱的安装；也可以根据分析要求增加六通阀进样，转化炉装置等，并能实现检测器的串联和并联工作。 主要技术指标 温控指标 ※控温区域：色谱柱箱、进样器、检测器 ※控温范围：室温上5℃～450℃（增量1℃） ※控温精度：优于±0.1℃ ※程序升温：9阶速率0.1℃～40℃/min（增量0.1℃） 7900色谱对电脑的要求：XP或者32位系统，带9针串行口 |
| 销售指导 | 经济款 单独销售气相色谱仪报价规则为 主机+检测器+柱子+工作站 +配件 配件为：减压阀、发生器、电脑 一定要了解客户具体的测试产物 或或者测试方向，然后配置检测器。 TCD主要是无机气体，H2 O2 N2 FID 有机物为主 |

GC-7900型气相色谱仪