### HGT-300E氮氢空三气一体机 N2 H2 Air

CEL-2L（5L）型空气发生器是采用低噪音压缩机作为空气源；，本仪器设有二级过压保护装置和温度自控装置，净化系统由过滤器 活性碳室

规格参数
型号          HGT                            300E     
名称       纯度（相对含氧量）   工作压力 流 量 /min
氮气        99.999%             0.5Mpa 0-300ml
氢气        99.999%             0.3Mpa 0-300ml
空气        无油三级     0.5Mpa 0-2 L
电源电压   交流220V  50Hz  
环境温度   0-40℃   相对湿度<85%  
环境条件    无大量粉尘及腐蚀性气体  
最大功率    350W 450W
外型尺寸   500X400X360mm   (L×W×H)  
仪器重量  40Kg 42Kg
备  注 ⒈氢气压力出厂设定0.3 MPa       ⒉输出稳定性≤0.01MPa