WYC-1瓶式深水采样器使用说明

一：简要介绍

WYC-1(CY-1型)瓶式深水采样器是属于人工采集水样的一种使用工具，主要应用于环保，卫生防疫，自来水，化工等单位。用于采集深，远等，人工不便采集水样的地区使用。

二：主要构成

WYC-1(CY-1型)瓶式深水采样器主要有三部分组成：采样杆和采样瓶,控制控制阀门组成。

采样杆采用优质合金材料制造，共有4节组成，全部制造成伸缩型，在野外作业时可以通过连接接头拧紧，长度可达4米 。不使用情况下可收缩成一段一米长的杆子，便于携带.

采样瓶采用优质的PVC材料制造，重量轻，不易摔坏，纯度好，不影响水质。

拉线主要是控制阀门用.

三：使用方法

（1）野外作业时，首先把采样瓶装配到采样杆上。

（2）再将采样杆连接好，共有四段，通过接头接好。

（3）安装完后就可以采集水样，同时配有二只采样瓶,交替使用。

当采样瓶深入到采样深度后,拉动阀门拉线,阀门就打开自动进水,完成后松开拉线,阀门会自动关闭.取出后,将采集的水装入采样瓶中。