WYKC型空气采样装置

ET型空气采样装置

常州无有实验仪器有限公司

姚经理：15306140268

QQ：535508540

地址：江苏省常州市金坛区儒林镇沿河西路16号

# Text boxes

空气采样装置特点和用途:(用户可以根据需要任意任意选择配置)

- 《全国辐射环境监测和监察机构建设标准》要求环境监测配备:大气采样器,粉尘采样器,微生物采样器,也叫:空气采样装置.我公司生产的WYKC型是为环境监测，防疫部门研制的小型采样设备。该仪器能快速采集:有害气体样品，为分析环境质量提供依据.

- 任意选配:大气采样和微生物采样,或者:大气采样和粉尘采样

- 本仪器是便携式仪器,采用交直流电源,方便监测人员在没有交流电的情况下使用.

- 我公司专门生产一种ET型空气采样装置一体机，同时可测量大气和粉尘。

WYKC型空气采样装置

1：WYKC型空气采样装置是一种既可采集粉尘也可采集毒物样本的常用尘毒采样器。它广泛适用于大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研等单位使用，也可与有关仪器配套使用。通过对采样气体分析，以了解环境被有害气体污染的程度，并向有关主管部门提供污染的实际情况,以采取对策,从而保障人们有个健康的生活环境.

2：该仪器结构紧凑、性能稳定、体积小、重量轻、便于携带，是目前国内小型携尘毒采样仪中较为理想的仪器。调换不同的采样负载，既可采集有毒气体，也可采集粉尘和活性炭采样管等，适用于多功能大气环境监测，能做到一机多用。

3：仪器结构简介

该采样器整机主要部分由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路和电源等部分组成。

4：　技术参数

  - 最大抽气压力——≥25000pa

  - 额定负载流量——≥1.5L/min(在40mmHg时)

  - 流量使用范围——0.1-3L/min

  - 流量精度——2.5级

  - 稳定性——≤±5%

  - 电子定时误差——≤±1%

  - 工作温度——5-400C

  - 仪器使用状态——连续和断续使用

  - 源——交直流两用

10、体积——137X88X45（mm3）

11、重量——<0.5Kg(含电池)