ZY-500 智能垂直载压测试仪

Auto load pressure tester

适用于塑料瓶、饮料瓶、易拉罐、药用瓶、复合罐等垂直载压强度、顶压变形、瓶体

耐压、测压强度等性能测试。

技术特征

·微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶屏显示

·计算机控制系统，微电脑控制系统可切换

·无级变速调整试验速度,可实现1-300mm/min顶压速度内各种试验

·限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置.保证用户的操作安全

·具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能

·智能垂直载压测试仪的试验数据计算机存储，多形式调档查询

·专业操控软件提供了成组试样统计分析、试验曲线叠加分析、 以及历史数据比对等

多种实用功能

·专业测试软件，标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网

信息传输

技术特征

规    格             500N 1000N 1500N（可选）

精    度             1级

试验速度             1-300mm/min无级调速

位移精度             ±2%

试样直径             ≤150 mm

试样高度             ≤600mm

主机外形尺寸         450mm×300mm×1350mm(长宽高)

重    量             78Kg

工作温度              23℃±2℃

相对湿度              最高80%，无凝露

工作电源               220V 50Hz

参照标准

GB/T 17200、QB/T 1868、GB/T10440、QB 2357、QB/T 2665、BB/T 0044

产品配置

主机、耐压夹具、专业软件、通信电缆