SY0429润滑油脂合成橡胶相容性测试仪

SY0429润滑脂与合成橡胶相容性测试仪用于测定润滑脂与标准合成橡胶的相容性，符合SHT 0429-2007 润滑脂和液体润滑剂与橡胶相容性测定法，将具有规定尺寸的标准合成橡胶试片置于一定温度的润滑脂试样中，经70h试验后，用其体积变化和硬度变化来评定润滑脂与标准合成橡胶的相容性。

功能特点及装置：

·镀金陶瓷电容传感器；

·标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接电脑和打印机。；

·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

·外形尺寸，270*270*270；  重量;6.5KG

·蓝色背光液晶显示；

·测量时间	约10秒

·标准接口：RS-232

·标配;	打印机

·丁腈橡胶试片：50×25×2mm

| 序号 | 仪 器 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A邵氏硬度计 | 台 | 1 | 选配 |
| 2 | 主机 | 台 | 1 | 带打印机及数据线 |
| 3 | 干燥箱 | 台 | 1 | 选配 |
| 4 | 电子天平 | 台 | 1 | 选配 |
| 5 | 不锈钢挂钩2个 | 个 | 2 |  |
| 6 | 橡胶试片 | 片 | 14 |  |
| 7 | 烧杯 | 个 | 2 |  |
| 6 | 说明书 | 份 | 1 |  |
|  | 合格证保修卡 |  |  |  |