ST134筛选器

ST134筛选器 是根据GB5494-2008《粮食油料检 杂质、不完善粒检验法》国家标准研制的一种专用设备。它采用台式结构 、 蜗轮蜗 杆作变速传动、筛体由三点平面支承，通过偏心连杆作平面回转的半自动机械筛.具有结构紧凑、运转平稳、性能稳定、操作方便等优点，广泛用于粮食油脂的筛选测定.

技术规格 ：

最大筛理量 	500g

筛框层数 	3 层

筛动幅度 	100mm

回转速度 	120r/min

顺逆转时间 	各为60 s

配套筛格外径 	220mm

电机功率 	60W

工作电压 	AC220V

整机重量 	22kg

外形尺寸 	400mm × 400mm × 200mm