SH119石油产品灰分测定仪

SH119石油产品灰分测定仪是依据GB/T508、GB/T2433、SH/T0067标准设计制造的，用于测定润石油产品灰分及润滑油脂硫酸盐的灰分。本仪器同时适用含有生灰添加剂（包括某些含磷化合物的添加剂）的石油产品、及含铅的润滑油和用过的发动机曲轴箱油的灰分测定。仪器采用新型陶瓷炉膛做为加热体，适用于检测含添加剂的润滑油和调和润滑油的添加剂浓缩物中硫酸盐的灰分。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：           AC220V±10% ；50Hz；

2、额定功率：           2.5 kw；

3、加热范围：           室温～1000℃；

4、温度控制：           775±25℃；

5、控温元件：           热电耦；

6、空炉升温时间：       ≤60 min；

7、炉温均匀度：         ≤15℃；

8、炉膛尺寸（㎜）：      长×宽×高：300*200*120。

9、配备专用加热炭化炉