##### WYC－600衬片式固体采样器套装

WYC－600衬片式固体采样器，是我公司在WYC－300基础上生产上设计的新产品。

主要特点：

闭合圆环切割头独特双凸设计，既减小采样阻力，又减小土样压缩率；采样管与切割头之间螺纹连接，避免切割头脱落。

主要用于：

采集湿沙土、壤土、黏土、稻田土。采集原状、柱状土样。

基本配置：

2个钻头，1个T型手柄，1个击打手柄，1个推拉手柄，7根扩展杆，1个吸能尼龙锤，1个凿孔型锤，2个采样管，1个采样管连接器，采样衬片300个，1个切刀，扳手2个，维护工具1件，多用探头1个，铁刷1个，现场记录本1个，手套1副，铝制运输箱1个。

仪器的规格参数

采样深度： 7 米

采样直径： 50mm

采样长度： 35cm

击打手柄：合金钢，带击打头

T 型手柄：长 60cm ，合金钢

钻头 A ：钻头直径 7cm ，用来钻孔和清理钻孔

钻头 B ：钻头直径 7cm ，用来钻孔和清理钻孔

扩展杆：长 1m ，螺纹连接

推拉手柄：直径 25.4mm

尼龙锤： 2kg ，吸能设计

凿孔型锤： 3.5kg

扳手× 2

采样管：φ 55 × 50mm ，长≥ 35cm

采样衬片： 50mm 直径，长≥ 30cm

多用探头： 19mm 直径，长≥ 105cm

江苏常州无有实验仪器有限公司

电话：0519－80199588

Http://www.wuyou17.com