ND76型恒温尿碘消解仪

APL奥普乐品牌恒温尿碘消解仪采用创新技术，具有升温快、消解完全、高效方便等优点，广泛应用卫生系统、疾控中心的尿碘含量检测。

主要特点：

● 采用等静压高纯超细石墨+PFA涂层，加热均匀，耐腐蚀；

● 控制箱体采用防腐设计，可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用；

● 高效：采用先进的一体环绕加热方式，样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失，消除了同一样品不同部位的温度差，消解快速、彻底；

● 采用PID控温方式，控温精度高，可达±0.1℃，可调节加热速率，控制加热保持时间，升温速率稳定，高低温报警，自动停止加热；

● 优越的导热性：合理的加热方式配套导热性能优越的加热体，能保证各个消解孔间的温度均匀性，样品间温差小于±1.0℃（常温～250℃），同时消解多个样品时，能保证各个样品的相同的反应温度和条件，进行批处理。

技术参数 :

● 电源：A.C 220V±10% 50Hz ，输入功率：1600W

● 温度设定范围：室温～250℃

● 控温精度：±0.1℃

● 孔间温差：小于±1.0℃

● 加热孔及尺寸：76位*16mm(孔直径)*50mm(孔深)

● 加热方式：一体环绕加热方式

● 加热材质：高纯石墨+PFA涂层

● 控制系统：分体式控制，液晶数字显示屏

● 控温方式：PID控温系统。

● 外形尺寸：长350mm×宽300mm×高165mm  重量：18kg