自动植物 土壤 水真空抽提系统

BJJL-2100-1型水真空抽提系统可用于抽取植物、土壤或组织中的液态水和气态水，同时冷凝形成液态水，以便进行水（汽）的理化性质和同位素分析。

主要特点

一体式机箱结构设计、操作方便

透明玻璃管连接、观测直接

高度真空、高效抽提



技术指标

1.真空抽提管：标准 6通道真空抽提管， 每3通道用一个真空挡板阀单独控制(1个玻璃组件损坏其他3通道不受影响)。

2.极限真空压力：0.4pa;

3.转速：1500rpm;

4.加热温控表7个，含一个主管路加热，主管路加热能有效的去除管路里的水汽;

5.真空度表：测量范围 0.4~100pa；分辨率 0.01pa；精度 1％；

6.水浴加热样品试管，水浴体积：<=350ml，温度可调:20℃-100℃;

7.冷却温度：-196度液氮;

8.抽提效率：最快60样品/天（根据提取难易程度，数量会发生变化） 

9.系统漏率:<=1pa/min

10.样品管体积：>=50ml

11.抽提率：99.99%；

12.回收率：99%-100%；

13.玻璃真空套件和样品试管需要法兰接口;

14.真空泵流速：4L/s;

15.尺寸:100*45*95cm;

16.柜式结构，温控表和主机一体式设计，便于操作。

配置说明

2100-1型真空抽提系统，包括 1套 真空泵（含3个手动挡板阀和高真空波纹管），6通道玻璃抽提系统、1套真空计、6套加热及温度控制系统、1套系统支架、6个 500ml液氮转移瓶（保温、耐液氮低温）、6个水浴热器 ，12个升降台，50支 50×15 样品管、50支 150×10 收集管。液氮用户自备。

生产厂家： 北京剑灵科技有限公司

电话：010-82654320