概述
痕量级杂质气体比如烃类、H2O、CO、CO2、NOx、N2、H2S等会对高纯氦、高纯氢、高纯氮、其他高纯气体、标准气体以及烯烃类气体的生产带来危害，损坏设备和影响生产质量，甚至对使用这些气体的设备带来致命威胁。芬兰干涉公司独家专利研发的GASERA-F10型痕量级多组分气体分析仪专门专业监测并分析ppm微量级、ppb超微量级杂质气体。

​原理

GASERA-F10多气体分析仪基于红外光声光谱技术，拥有脉冲红外光源，通过窄带光学滤波片，形成中红外区10个光谱波段，用于气体分析；超高灵敏度基于专利的拥有增强悬臂梁光学麦克风技术，可通过10种光学窄带滤波片实现，极窄的光学滤波可去除背景气体的干扰；多个光谱区域可有利于最小的交叉灵敏度。对采样响应结果按照改进的经典最小二乘法进行数据校准。

光声光谱技术可实现短光路光程的高灵敏度测量，更进一步提高了非线性补偿技术，可实现宽量程可达5级的线性动态量程比。

气体

1）烃类：CH4、C2H6、C2H2、C2H4等

2）无机气体： CO2、CO、N2O、SO2、NO、NO2, NH3、NF3、SF6、H2O等

3）挥发性有机物VOCs：丙酮、乙醇、甲醇、苯、 甲苯、二甲苯、甲醛等

4）氟利昂（CFCs）及 全氟化碳（PFCs）: CF4、 C2F6、R-134a、R13等

5）腐蚀性气体：HF、HCL、HCN等

6）麻醉剂：异氟烷、七氟烷、地氟烷、安氟醚等；

7）其他气体：N2、H2、O2、氯气等（可选、扩展探头）;

​8)被测气体可定制；

应用

高纯气杂质气体                              泄漏检测

过程质量控制                                  熏蒸气体

工业安全和卫生                              废麻醉气体

家禽养殖，生猪养殖 农业             温室气体

大气污染物排放                              发酵

液态烃中杂质气体                         其他痕量气体分析
​
特性

1）同时测量高达9种气体

2） ppb,sub-ppm级的检测限

3）即采即测、实时分析、秒级响应时间

4）长的标定周期、低的样气量

5）高分辨率图形显示界面,友好人机交互界面

6）丰富的可编程测量任务

7）图形和表格显示全部气体的测量结果

8）内置趋势查看监控任务,

9）不需要外部的电脑

10）无耗材、免维护

11）4~20mA模拟量、RS232、RS485通讯

12）坚固耐用的外壳设计

优点

1）带有增强悬臂梁光学麦克风的红外光声光谱 技术

2）电子脉冲红外光源

3）镀金采样气室恒定温度50°C

4）专利超灵敏的基于MEMS悬臂梁传感器光学麦克风，耦合激光干涉测量悬臂梁微观移动

5）19"3U工业机箱，适用于全部台式或机架固定安装

6）内置带有5.7"前置显示器的嵌入式计算机 可设置气体报警阈值

7）数据存储约2GB，连续存储9种气体可达1年

8）测量结果可以通过U盘，USB口，Ethernet网口，串口导出

9）后面板有四路气体连接口，两路为采样接口， 配有粉尘颗粒物过滤器

10）自动补偿温度、压力等变化工况的干扰

11）自动去除包括水汽、颗粒物等采样气体的干扰

技术参数

1）响应时间：据通道积分时间(C.I.T.)和气体置换周期，典型30s到几分钟；

2）检测限：根据气体，典型sub-ppm，可定制；

3）重复性：1%测量结果，在标定条件下

4）准确度：典型2~5%

5）动态量程：典型5级，（100,000倍检测限）

6）零点漂移：±1检测限/年

7）量程漂移：3%测量值/年

8）工作条件：

温度范围：0 °C – +45 °C

湿度范围：低于90% RH, 无凝露

压力范围：大气压

防护等级： IP20 (IEC 529)

振动试验：33 Hz强振

9）储存条件： 温度范围：-20 °C – +60 °C

10）采样条件：

温度范围：0 – +49 °C 无凝露

压力范围：930 mbar – 1100 mbar

湿度范围：露点+8 °C 或更高

气体流量：约1L/m

颗粒物： < 1 μm

11）总采气量：<30mL ，可配抽气泵（负压100hPa）最远距离100米；

12）气体接口： 带有快速插头的6/4mm管，可定制；

13）尺寸：48.4cm Wx13.9cm Hx40.5cm D (19.1in Wx5.5in Hx16.0in D)

14）重量：约13 kg

15）电气接口

工作电源：100 - 240VAC, 50 - 60 Hz

输入功率：100W

通讯接口：Ethernet、USB、RS232、RS485

​标准

低压测量指令2006/95/EC 和电磁兼容EMC指令2004/108/EC EN 50270: 2006, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN 61010-1: 2001

安全标准：EN61010-1 (2001), IEC 61010-1 (2001), CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (2004)和UL 61010-1 (2004 incl. rev. 2005)