CEL-GPPCH 气相光催化微型反应装置是在GPPC气相催化装置上的跨越式升级。
    气相光催化在线测试系统主要应用于连续相光催化，气固相光催化，气液反应光催化，在污染物降解，催化合成，硫化反应，热催化等领域获得很好的应用；尤其在光催化二氧化碳CO2还原、光电催化活性评价、VOC的降解分析（非甲烷总烃的降解分析）、苯系物的降解分析、国标乙醛的降解分析、甲醛的光催化、汽车尾气氮氧化物的降解分析、光催化的固氮反应等。
*CEL-GPPCH 气相光催化微型反应装置设计方案采用国际引进的标准PID工艺流程设计，装置主要元器件均采用国内外知名品牌：如气体减压阀、背压阀采用美国TESCOM、质量流量计采用Seven Star，压力表采用布莱迪，主要管阀件采用德国FITOK耐高温阀等。
* 系统管路和阀门均采用耐高温材料，常温~200℃连续可调。
* 系统内的参数控制均由电脑软件反控控制（压力、温度、流速等）。
* 整套装置的反应器主体材质采用耐高温和耐腐蚀性能较好的不锈钢材质，其它主要材质采用316SS或316L的。
* 装置配置二个气路进料和一个液路进料。气路经过减压阀减压后提供给质量流量计控制和计量。预热器和预热炉采用立式安装，预热器采用盘管与混合罐一体的结构，可以增大其换热面积与混合效果，预热炉采用单段控温的筒式炉加热
* 控制仪表采用英国WEST品牌仪表与计算机联合控制。并设置多级关联的保护系统，确保装置系统的设备和操作人员的安全。
*装置框架设计采用国际化标准的铝合金型材搭建而成。
* 建立高质量高水平的，适应于不同条件下的实验装置。能够实现不同工艺条件下催化剂活性的评价；能够满足同种催化剂不同工艺的工艺条件的研究。