优势特点
1）立式设计，占地面积小，操作方便；
2） 液槽开口大，便于在槽内进行实验；
3） 全封闭风冷式压缩机制冷，自带延时，过热，过电流保护；
4） 可选择不同的低温设定值，自动精密恒温；
5）动态控制系统，温度波动小，槽内温度均匀；
6）温度显示值和设定值，双窗口双色显示，清晰直观；
7）具有软件锁功能，无关人员不能随便修改控制参数；
8）超静音循环泵，冷却其它需要低温的设备；
9）多种尺寸不锈钢低温槽，满足各种低温应用；
10）标准不锈钢接口，可配多种尺寸软管，外接闭路循环；
11）前板可打开，便于清洁散热器；

详细介绍
温度调节范围大，由-20℃到30℃，充分满足各种使用要求。
冷却能力强，液温20℃时，冷却能力可达600W，可用于实验室中两台2L左右旋转蒸发仪的冷却。
使用上可以选购的高压泵可以使出口压力达到４Kg/cm2，适用于压力损失高的冷却回路。
搭配可以选购的密闭盖使用，也可用于开放系统的冷却循环。

规格参数
1）循环方式：密闭式循环          
2） 温度设定范围：-20-30℃
3） 温度控温精度：± 0.1℃         
4） 冷却能力：600W@20℃
5） 工作方式：连续(24×365)       
6） 循环泵最大扬程：8米
7） 循环泵最大流量：15L/min            
8） 水槽容积：8 L
9） 水槽材质:SUS304                 
10） 水槽尺寸(mm):Φ250×深200 
11） 外形尺寸(mm):300W×400D×720H   
12） 电源要求:AC220V，50Hz，10A     
13）仪器重量：38KG