# HY-5回旋式振荡器使用说明

# 一：回旋式振荡器简介

HY-5回旋式振荡器是根据广大用户的意见，技术人员精心设计的新产品。回旋式振荡器广泛用于各大专院校，环保，科研，卫生，防疫，石油，化工等单位的实验室，回旋式振荡器具有外形大方，容量大，噪音低，重量轻，体积小等特点，速度可调，并带有定时装置，是化验室工作人员理想必备的工具。

二：回旋式振荡器性能

1：电源：交流220V   50Hz

2：电机功率：60W

3：无级调速：0-360次/分

4：振荡幅度：回旋20mm

5：定时：最大120分钟

6：外型尺寸：420×420×260mm

三：回旋式振荡器使用方法

1:首先将需振荡的容器（瓶）放入振荡盘弹簧中，容器中的溶液不能超过容器的三分之一，否则必须加塞。

2:察看定时旋钮，旋在ON（常开）位置或您所需指定的时间位置。

3:将调速旋钮逆时钟旋至最低速位置，打开电源开关，电源指示灯亮，再将调速旋钮顺时钟旋至您所需的速度。

四：回旋式振荡器注意事项

1：本机采用三眼安全插座，使用时一定要接妥地线。

2：工作时，应将本机放置在平整坚固的台面上，以防振动。

3：夹具弹簧只作中小容量瓶固定之用，特大容器应相应拆去几根弹簧或采取其它方式加固。

4：本机使用完毕后应关闭电源，置于干燥通风处，并保持其清洁。