Reference Solar Cell and Meter

Reads calibrated sun irradiance and temperature

Easily integrated with I-V Test Station

accompanying certificate. It reads solar simulator irradiance in

优势特点
 1）温度、压力、水位显示为标准配置；
 2）专业设计的动态恒温控制系统，控温精度高，温度波动小； 
 3）制冷系统关键部件如压缩机、循环风扇等采用进口名牌产品，工作稳定可靠；
 4）简捷方便的人机操作界面，控制参数自动记忆；
 5）多种循环泵，可选配超静音、高压力或大流量；
 6）循环泵压力可调，配不锈钢压力指示表； 
 7）标准不锈钢接口，可选配多种规格的接头和软管，外接闭路循环；
 8）可选配停电恢复功能，可选配流量报警输出信号功能；
 9）可选配RS485通讯，便于连接上位机；

产品应用
1） 分析仪器:  光谱仪  质谱仪  粘度计  旋光仪  发酵装置  旋转蒸发仪
2） 真空获得及医疗:  分子泵  扩散泵  降温毯  X光机 核磁共振  加速器  
3） 工业设备及其他:  激光设备  真空镀膜设备  生物制药  模具  机床  真空炉  焊接机  反应釜

详细介绍
本机是通过压缩机进行制冷, 再与水进行热交换, 使水的温度降低, 通过循环泵送出。同时使用温度控制器进行温度控制，具备恒温、冷却、循环的三种功能。规格型号：ＬＸ-２０００技术参数:◆恒温范围：5～35℃◆恒温波动度：±0 1℃◆20℃室温之制冷量：2000W◆循环泵出口最高压力：4 0ba

规格参数
1） 恒温范围： 5～35℃    
2） 恒温波动度： ± 0.1℃  
3） 20℃室温之制冷量：2000W  
4） 循环泵出口最高压力：4.0bar 
5） 循环泵最大流量：28 L/min
6） 加液口尺寸： Ø30 mm 
7） 水箱容量：14升
8） 外形尺寸 385W×655D×700H mm 
9） 仪器重量：71KG 
10） 电源要求： AC220V，50Hz，15A 
11） 工作方式： 连续