优势特点
1、两位两通功能，水平四个接口组成两条流路手柄旋转90°实现阀门两条流路转换；
2、最高工作压力2000psig（138bar）；
3、工作温度10℃～90℃；
4、可用于面板安装；
5、广泛应用于多种流体系统领域；
6、提供公制2mm～6mm，英制1/16in.～1/4in.卡套及管螺纹接口。
​详细介绍
仪表球阀仅适合10℃～65℃温度区间的交变工作温度，以及高至90℃的恒定工作温度； （低温补偿型的交变工作温度为-10℃～65℃）
熊川球阀的设计限于全开或全闭位置工作；
球阀一段时间内未进行开关操作时，初始操作扭矩会较大；
仪表球阀会因为交变温度过大丧失其初始填料密封力；
在阀门使用寿命期限内可能需要进行填料调节以防止泄露，尤其是发现手柄扭矩显著降低时更需要。