FS-1 型 可 调 高 速 匀 浆 机

- 用途

FS-1型可调高速匀浆机是供科学研究单位,大专院校、医药防疫站、重工业、农业、环境卫生保护,森林保护等部门实验室进行细碎、匀化、乳化、分散、强烈搅拌、润温、溶解有机物或无机物等作用。

由于它性能稳定,结构紧凑,美观大方,使用简便,安全可靠,工作效率极高等特点.目前在国内已被广泛应用,成为生物化学研究,动植物细胞研究,农业、畜牧业、石油工业、化工工业、医药工业、食品工业部门的一种必备仪器。

- 结构及工作原理

该机根据我厂长期生产JJ-2型高速组织捣碎机经验,结合国外先进技术及征求广大用户意见进行改造研制而成的.该机选用200瓦2万转/分单相串激式微型电机,电机驱动旋刀在瓶杯内作用,利用瓶内流体力学和高速机械剪切力作功.有大小六种瓶、刀、刀轴、并附有六个控温杯,可根据物料的需要在杯内放入热水或冷却液进行调温,并设有机械定位,整个机件作业自如方便,电器部分设有开关,通电指示灯,调速器可根据需要转速进行无级调速,外壳设有接地装置,使用时安全可靠。

- 技术数据

1、使 用 电  源:   220V±10%;   50HZ±5      2、最大消耗功率:   200W

3、重       量:  14kg                        4、转   速:   0-20000转/分可自由选择调节。

5、工 作 方  法:   连续。                    6、体   积:   500×370×350m/n。

7、负   载   量:    见下表 :

| 瓶 号 | 容 量(毫升) | 瓶 号 | 容 量(毫升) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-5 | 4 | 25-50 |
| 2 | 5-15 | 5 | 50-100 |
| 3 | 15-25 | 6 | 100-150 |

四：联系方式：

江苏常州无有实验仪器有限公司

电话：0519－80199588

Http://www.wuyou 17.com