EUV-03紫外臭氧检测仪

紫外臭氧检测仪，是我公司最新开发的一款产品：是根据臭氧对254nm波长的紫外光存在最大吸收，并由比耳——朗伯定律光强与浓度的对数值成正比原理设计而成，并为了克服零点漂移，采用了经典的双光路系统，精度达±0.01ug/L,测量范围由0.01~200ug/L。适用于各种浓度的臭氧气体测量。用于臭氧发生器出口的浓度测量， 可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。 主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体， 也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。 广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业，对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量测量. 相关产品： 1：紫外臭氧检测仪：0.01-100ug/L; 0.01-200ug/L 2：高精度紫外臭氧浓度检测仪：0.01-20ppm 3: 低浓度紫外臭氧检测仪:0.001(1ppb)-1ppm(选配)

紫外臭氧检测仪，高精度紫外臭氧浓度检测仪特 点：

1、 宽量程：0.01-100ug/L; 0.01-200ug/L：0.01-20ppm（高精度）;0.001(1ppb)-1ppm(低浓度) 2、 国外长寿命紫外发光灯管 (254nm)，使用寿命是普通紫外灯管的2-3倍(10000小时以上); 3、 彩色触摸显示屏操作，数据存储256组。 4、 在使用过程中设备自动校零，一切自动完成，保证了浓度的准确性并且避免了零漂; 5、用于臭氧发生器出口臭氧浓度检测，可连续在线实时检测，无需手工校零，可内侵入臭氧发生器; 6、有用户校正功能，性能及光源系统要优于国外分析仪，价格也优惠于国外分析仪; 7、测量原理：紫外吸收法;

紫外臭氧检测仪，高精度紫外臭氧浓度检测仪技 术 参 数：

量程范围：0～200ug/L(0～40ug/L，0～100ug/L可选，固定量程)，0.01-20ppm（高精度）;0.001(1ppb)-1ppm(低浓度) 显示分辨率：0.01ug/L; 量程根据用户订做 彩色大屏幕显示浓度和触摸操作，有数据存储和查询功能。同时显示温度和湿度 准确率：3%; 输入气体压力：最大0.1MPa; 输入气体流量：1-5L/min(接旁路1L/min); 电源：AC 220V 50Hz; 尺寸：320mm(长)×230mm(宽)×170mm(高); 气体输入口、输出口管内径4mm，外径6mm; 做为内嵌入式仪表开孔尺寸：152mm×76mm.

常州无有实验仪器有限公司

地址：金坛市开发区华兴路180号

电话：0519-80199588

网址：Http://www.wuyou17.com